Tehnilised tingimused detailplaneeringule

# Nr 10/2020     19.02.2020

# Objekt:

# Koplimetsa mü

Tunnus  24504:003:0821

# Loo alevik , Jõelähtme vald

Taotleja:

Piret Kirs

Skepast&Puhkim OÜ

52 15 015

piret.kirs@skpk.ee

Veevarustus

- Detailplaneeringuala veevarustuse lahendamisel juhinduda asjakohastest õigusaktidest , s.h. Jõelähtme valla ÜVK kasutamise eeskirjas toodud nõuetest kinnistute veega varustamiseks.

- Liitumine Loo aleviku ühisveevärgiga  näha ette Lepa tee arendust varustavast veetorustikust Lepa teel ( vt. lisatud projekt ) .

- Liitumistele  näha ette eraldi maakraanid , mis jäävad ühtlasi liitumispunktideks Loo ühisveevärgiga.

- Planeeritavad torustikud näha ette  võimalusel teekinnistule , kuid mitte sõidutee alla.

- Veetorustik näha ette PE materjalist , kasutades torude  omavaheliseks ühendamiseks    põkk- või muhvkeevitust, vältida mehaanilisi liitmikke.

- Maakraanide spindlipikendused projekteerida külmakindlad.

- Veetorustikule  paigaldada asukoha määramiseks min 1,5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel. Kaabli otsad näha ette tuua tänaval kape alla. Veetoru kohale 0,4 m kõrgusele paigaldada sinine märkelint kirjaga “Ettevaatust veetorustik”.

- Veetorustiku minimaalne projekteeritud rajamissügavus on 1,8m toru peale

- Detailplaneeringuala summaarne lubatud maksimaalne  veetarbimine kuni 5 m3/d.

11. Tulekustutusvett on esialgu võimalik saada   15l/s  3 tunni jooksul, peale veetorustike ringistamist ka 20 l/s 3 tunni jooksul.

Kanalisatsioon

- Detailplaneeringuala  kanalisatsioonisüsteemi lahendamiseks juhinduda asjakohastest õigusaktidest , s.h. Jõelähtme valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas toodud nõuetest kinnistutelt reovee ärajuhtimiseks   .

2. Detailplaneeringuala liitumine  Loo aleviku ühiskanalisatsiooniga  on võimalik liitumistega  Lepa teel Lepa tee arendust varustava kanalisatsiooniga ( vt. lisatud  projekt  ).

Liitumistele  näha ette eraldi liitumiskaevud, mis jäävad ühtlasi liitumispunktideks Loo ühiskanalisatsiooniga.

3. Kanaliseerida on lubatud ainult olmereovett , vältida sade- ja pinnavee sattumine ühiskanalisatsioonisüsteemi.

4.  Kõik isevoolse kanalisatsioonitorustiku pöörangud tuleb ette näha kaevus sees. Kaevust-kaevu peab torustik olema sirge. (Kaevu väliselt ei tohi kasutada põlvi).

5.    Ette näha lubatud maksimaalne ovaalsus plasttorudel 8% peale paigaldamist.

6.  Kanalisatsioonitorustiku minimaalne sügavus peab olema selline, et oleks välditud torustiku külmumine ja oleks tagatud torustiku kaitstus mehaaniliste ning dünaamiliste vigastuste eest.

7. Kaped ja kaevuluugid peavad vastama EVS-EN 124:1999 “Sõidukite ja jalakäijate liiklemispiirkonnas paiknevad restkaevude kaaned ja kontrollkaevude kaaned. Konstruktsiooninõuded, tüübikatsetus, märgistus, kvaliteedikontroll”.

8.    Haljasaladel näha ette paigaldada kapede ja kaevu luukide alla betoonist tugirõngas.

9.  Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult teleskoopseid spindlipikendusi, mille ümbrus peab olema ette nähtud tihendada liivaga.

10.    Projekteerimisel näha ette  kasutada  ainult PE või PP keeviskaeve .

11.  Kanaliseerida on lubatud summaarselt kuni 5 m3/d. Kogust pole lubatud ületada.

Kõik   projektid kooskõlastada Loo Vesi OÜ-ga.

Tehnilised tingimused kehtivad kaks aastat peale nende väljastamist.

Detailplaneeringuala VK-torustike rajamise korraldab arendaja kulul Loo Vesi OÜ.

Enne liitumist tasuda liitumistasu.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Ain Mutli

Loo Vesi OÜ juhatuse liige