# JÕELÄHTME  VALLAVOLIKOGU

Keskkonnaamet					Teie: 14.03.2022 nr DM-118891-7

info@keskkonnaamet.ee				Meie: 21.04.2022 nr 7-8/2099-3

Seisukoht Kaberneeme küla Kordoni tee 54 ja 56 kinnistu rannakindlustuse keskkonnaloa taotlusele

Olete 14.03.2022 kirjaga nr DM-118891-7 (reg 15.03.2022 nr 7-8/2099) Jõelähtme Vallavalitsusele teada andnud, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Aavo Raigi (isikukood 35208140278, edaspidi taotleja) vee erikasutuse keskkonnaloa (edaspidi ka keskkonnaluba) 11.03.2022 esitatud taotluse. Taotluse kohaselt soovitakse teostada Kordoni tee 54 (Kaberneeme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond, katastritunnus 24501:001:1150) ja Kordoni tee 56 (Kaberneeme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond, katastritunnus 24505:001:0460) piirneval merealal rannakindlustuse taastamistöid: süvendamine mahus 1400 m³ ja tahkete ainete paigutamine mahus 2000 m³. Keskkonnaluba taotletakse kolmeks aastaks. Keskkonnaluba taotletakse Ants Ratase (isikukood 36807220219) nimele.

Tulenevalt Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 43 lõikest 2 palute meilt keskkonnaloa muutmise taotluse kohta arvamust avaldada teate saamisest 30 päeva jooksul. Jõelähtme Vallavalitsus on 28.03.2022 kirjaga nr 7-8/2099-1 palunud pikendada keskkonnaloa taotluse kohta arvamuse andmise tähtaega kuni 25.04.2022. Keskkonnaamet on 29.03.2022 kirjaga  nr DM-118891-10 ( reg, 7-8/2099-2) nõustunud arvamuse andmise tähtaja pikendamisega.

Keskkonnaluba on vajalik tulenevalt veeseaduse § 187 p 8, mis ütleb, et veeluba on kohustuslik, kui  süvendatakse veekogu või paigutatakse veekogu põhja süvenduspinnast mahuga alates 100 kuupmeetrist ning § 187 p 10, mille kohaselt veeluba on kohustuslik, kui paigutatakse veekogusse tahkeid aineid mahuga alates 100 kuupmeetrist.

Keskkonnaloa taotlus on seotud Aavo ja Riina Raig Projekt OÜ eelprojekti staadiumis koostatud ehitusprojekti „KORDONI 54/56 KALDAKINDLUSTISE ÜMBEREHITUS“ (edaspidi ehitusprojekt) hüdrotehnilise osa ehitustöödega. Kuna ehitusprojektis kasutatakse ranna kindlustusrajatiste puhul terminit kaldakindlustis, siis edaspidi kasutame ranna kindlustusrajatise puhul terminit „ kaldakindlustis“.

Ehitusprojektis käsitletud kaldakindlustist koos Kordoni tee 56 maaüksusega (24505:001:0460) liituva muuliga saab lugeda üheks kaldakindlustiseks, mis ehitisena liigendub ehitusseadustiku lisa 1 kohaseks rajatiseks „Muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud ehitis ehitisealuse pinnaga üle 10 m2“.

Ehitusprojektis on kirjeldatud, et kaldakindlustise ümberehituse eesmärgiks on Kordoni tee 54 ja 56 maaüksuste kaldakindlustise taastamine koos selle kaitse- ja vastupanuvõime tõstmisega, kuna olemasolev kaitserajatis on erakorralise laine- ja jääründega mittearvestava aladimensioneerimise tõttu lagunenud ning rannajoone vahetus läheduses lagunenud kaitserajatise taga paiknev kõrge astang ja sellelt allapääsuks rajatud keerdtrepp varisemisohus.

Ehitusprojektiga kavandatud kaldakindlustise ümberehitamiseks tuleb esitada ehitusteatis, mis tänaseks päevaks on juba esitatud. Esitatud ehitusteatis katab ka olemasoleva keerdtrepi ja selle vundamendi tugevdamiseks uue täiendava raudbetoonist sarkofaagiga ehitustöö.

Aastal 2002 rajatud kaldakindlustisel puudusid nõlvakindlustise jalamid, mis on ka üks olulisemaks põhjuseks, miks olemasolev kaldakindlustis on lagunenud.

Kaldakindlustise jalamitele kaevikute kaevamisel eemaldatud pinnas paigutatakse kaldakindlustise kivikonstruktsioonis kehandi ja kaldakindlustisega kaitstava loodusliku astangu vahelisele madalale rannale (maismaale).

Kaldakindlustis ehitatakse ümber graniitkivikonstruktsioonis, milleks kavandatakse kasutada nii (ehituskohal) olemasolevat kui ka juurde veetavat graniitkivi. Ehitustöid teostatakse maismaalt ja väljaspool aprillist kuni juunikuu lõpuni jäävat ajavahemikku. Olemasoleva lagunenud kaldakindlustise algne maht on olnud ca 2200 m3, selle ümberehituse järgne maht jääb vahemikku 2800 kuni 2900 m3.

Käesolevaga Jõelähtme Vallavolikogu nõustub Kaberneeme küla Kordoni tee 54 ja Kordoni tee 56 kinnistute kaldakindlustise taastamise eesmärgil tehtavateks ümberehitustöödeks keskkonnaloa taotlemisega.

(allkirjastatud digitaalselt)

Väino Haab

vallavolikogu esimees