# Tehnilised tingimused Kaberneeme küla Kordoni tee 40 kinnistu detailplaneeringule

Objekt:                                                                                          Nr.  144/2021    12.10.2021.a.

Kordoni tee 40

Kaberneeme küla

Jõelähtme vald

Taotleja:

Ege Netse

Optimal Projekt OÜ

tel.516 8442

ege@opt.ee

Veevarustus

- Kinnistu liitumiseks  Kaberneeme küla ühisveevärgiga on paigaldatud teemaale maakraan DN25 (vt. lisatud teostusjoonis).

- Kinnistusisene veetorustik näha ette plastist joogiveetorust, lubatud on kasutada vaid elektrikeevisliitmikke.

- Veemõõdusõlm paigaldada kuiva ja sooja ruumi võimalikult lähedale veesisendi sisenemiskohale. Veearvesti konsool paigaldada veearvestile DN 15 pikkusega 110mm  (veearvesti paigaldab Loo Vesi OÜ).

- Lubatud maksimaalne veetarbimine kuni 0,5 m3/d.

Kanalisatsioon.

Piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon. Tekkivad reoveed kanaliseerida  nõuetekohasesse  plastist kogumismahutisse .

Kõik  veevarustuse  ja  kanalisatsiooni  projektid  kooskõlastada  Loo Vesi OÜ-ga.

Liitumise tehnilised tingimused kehtivad kaks aastat peale nende väljastamist .

Liitumiseks Kaberneeme küla ühisveevärgiga sõlmida Loo Vesi OÜ-ga liitumisleping ja tasuda osamaks veetöötlusjaama  võimsuse suurendamise eest proportsionaalselt kinnistule lubatud veekogusele.

Lugupidamisega

Ain Mutli

Loo Vesi OÜ

juhatuse liige